ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Для включения /выключения режима работы «бесшумное подавление» при помощи ультразвуковой помехи, нажмите на 1с кнопку на пульте проводного ДУ или нажмите кнопку «А» на брелке радио ДУ.

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА

| Состояние | Событие | Реакция | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Горит зеленым цветом |  | Полностью работает |  |
| Мигает зеленым цветом | Неисправность ультразвукового канала. | Прибор полностью работает, за исключением неисправных каналов | Обратитесь к поставщику |
| Мигает красным цветом два раза в секунду | Неисправность вторичного преобразователя ультразвуковых излучателей | Прибор отключит УЗП. | Обратитесь к поставщику |

Гарантия изготовителя 12 месяцев с момента продажи

Дата продажи «      » _________20     г.

Подпись продавца ____________________

м.п.

Подавитель диктофонов и микрофонов

«БУБЕН-ULTRA»

(исполнение «Динамик системы оповещения» версия 2.0)

Инструкция по эксплуатации

АШПР.634900.002

Москва 2016

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Прибор «Бубен ультра» предназначен для защиты от утечки акустической информации путем полного и (или) частичного подавления полезного звукового сигнала при попытке записи на мобильные записывающие устройства (такие как сотовые телефоны, планшеты и т.п.), радиопередающие и проводные специальные технические средства и  различные типы микрофонов посредством генерации помехи в ультразвуковом диапазоне, воздействующей непосредственно на мембрану микрофона;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Изделие «Бубен-ультра»(встроенное в динамик системы оповещения), шт.		 — 1

2. Проводное ДУ(дистанционное управление)						 — 1

3. Радио ДУ (1 брелок)                                                                                                                       — 1

3. Инструкция по эксплуатации, шт.   						 — 1

4. Блок питания 220В, 50Гц							 — 1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

- Сложная ультразвуковая помеха (далее УЗП) в диапазоне частот от 24КГц до 26 КГц

- Камуфлированное исполнение

- Многоступенчатый алгоритм анализа работы каждого ультразвукового канала с индикацией неисправности

- Повышенная дальность подавления за счёт «know how» производителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество ультразвуковых излучателей, шт. | 24 |
| --- | --- |
| Диапазон излучения УЗП, Кгц | 24 — 26 |
| Анализ работы УЗП по каждому каналу; | есть |
| Входное напряжение питания | 12В, 1000мА |
| Ток потребления, не более, мА | 3000 |
| Диапазон рабочей температуры, град. С | +5 - +40; |
| Относительная влажность, не более | 85% |
| Габаритные размеры, , мм (каждой колонки) | 225х185х140 |
| Вес, кг | 4,5 |

ВНИМАНИЕ!!!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подносить ультразвуковые излучатели на расстояние ближе 70 см к уху.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться прибором детям младше 18 лет.

ПЕРВОЕ ВКЮЧЕННИЕ.

- Подключите Прибор и проводной пульт ДУ согласно схеме подключения (см. рис. 1) В случае подключения двух приборов (см. рис.2)

- Подключите БП к сети 220В 50Гц

Изделие готово к работе.

Рис.1

Рис.2